| NEOKICK-165 Technische Daten Impedanz (Z) 2x4 Ohm Resonanzfrequenz (fs) 63Hz Max. Frequenzbereich f3-5000Hz Maximale Belastbarkeit 2x120WMIN Nennbelastbarkeit (P) 2x80WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 90dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,49mm/N Bewegte Masse (Mms) 13g Mechanische Güte (Qms) 4,73 Elektrische Güte (Qes) 0,63 Gesamtgüte (Qts) 0,56 Äquivalentvolumen (Vas) 12,5 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,4/1,7 Ohm Kraftfaktor (BxL) 3,7Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,2mH Schwingspulendurchm. 32mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (X) ±3mm Eff. Membranfläche (Sd) 135cm² Magnetgewicht - Gewicht 800g |  |
| --- | --- |