| Technische Daten SPH-450TC |
| --- |
| Impedanz (Z) | 2x4 Ohm |
| Resonanzfrequenz (fs) | 20Hz |
| Max. Frequenzbereich | f3–1500Hz |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) | 400Hz |
| Maximale Belastbarkeit | 2x500WMAX |
| Nennbelastbarkeit (P) | 2x350WRMS |
| Mittl. Schalldr. (1W/1m) | 93dB |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,22mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 305g |
| Mech. Widerstand (Rms) | 12,7kg/s |
| Mechanische Güte (Qms) | 2,97 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,27 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,25 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 480l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 2x3,7 Ohm/1x7,4 Ohm |
| Schwingspulenindukt. (Le) | 2x1,1mH/1x4,6mH |
| Schwingspulendurchmesser | 99,3mm |
| Schwingspulenträger | Alu |
| Schwingspulenwick.-Höhe | 37,8mm |
| Luftspalthöhe | 12mm |
| Lineare Auslenkung (X) | ±12,9mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1250cm² |
| Verschiebevolumen (Vd) | 1612,5cm³ |
| Kraftfaktor (BxL) | 32,4Tm |
| Referenz-Wirkungsgrad (No) | 1,37% |
| Magnetdurchmesser | 220mm |
| Magnetgewicht | 200oz, |
| Einbauöffnung | ø 425mm |
| Einbautiefe | 220mm |
| Abmessungen | ø 460mm |
| Gewicht | 17kg |
| Empf. Netto-Geh.-Volumen |
| Geschlossen | 70l |
| Bassreflex | 135l |