|  | Technische Daten SPA-38PA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Impedanz (Z) | 8 Ohm |  |
|  | Resonanzfrequenz (fs) | 37Hz |  |
|  | Max. Frequenzbereich | f3–3500Hz |  |
|  | Empf. Trennfreq. (fmax.) | 2500Hz |  |
|  | Maximale Belastbarkeit | 500WMAX |  |
|  | Nennbelastbarkeit (P) | 250WRMS |  |
|  | Mittl. Schalldr. (1W/1m) | 98dB |  |
|  | Nachgiebigkeit (Cms) | 0,22mm/N |  |
|  | Bewegte Masse (Mms) | 80g |  |
|  | Mech. Widerstand (Rms) | 7,45kg/s |  |
|  | Mechanische Güte (Qms) | 2,54 |  |
|  | Elektrische Güte (Qes) | 0,55 |  |
|  | Gesamtgüte (Qts) | 0,46 |  |
|  | Äquivalentvolumen (Vas) | 230 l |  |
|  | Gleichstromwiderst. (Re) | 6 Ohm |  |
|  | Schwingspulenindukt. (Le) | 1,0mH |  |
|  | Schwingspulendurchmesser | 65mm |  |
|  | Schwingspulenträger | ASV |  |
|  | Schwingspulenwick.-Höhe | 14mm |  |
|  | Luftspalthöhe | 8mm |  |
|  | Lineare Auslenkung (X) | ±3mm |  |
|  | Eff. Membranfläche (Sd) | 855cm² |  |
|  | Verschiebevolumen (Vd) | 256cmŒ |  |
|  | Kraftfaktor (BxL) | 14,32Tm |  |
|  | Referenz-Wirkungsgrad (No) | 2,1% |  |
|  | Magnetdurchmesser | ø 180mm |  |
|  | Magnetgewicht | 65oz |  |
|  | Einbauöffnung | ø 354mm |  |
|  | Einbautiefe | 133mm |  |
|  | Abmessungen | ø 404mm |  |
|  | Gewicht | 6,0kg |  |
|  | Geschlossen | 120 l |  |
|  | Baßreflex | > 150 l |  |