|  | Technische Daten SP-46A/500BS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Impedanz (Z) | 8 Ohm |  |
|  | Resonanzfrequenz (fs) | 36Hz |  |
|  | Max. Frequenzbereich | f3-1800Hz |  |
|  | Empf. Trennfreq. (fmax.) | 750Hz |  |
|  | Maximale Belastbarkeit | 2000WMAX |  |
|  | Nennbelastbarkeit (P) | 500WRMS |  |
|  | Mittl. Schalldr. (1W/1m) | 98dB |  |
|  | Nachgiebigkeit (Cms) | 0,13mm/N |  |
|  | Bewegte Masse (Mms) | 141g |  |
|  | Mech. Widerstand (Rms) | 6,9kg/s |  |
|  | Mechanische Güte (Qms) | 4,75 |  |
|  | Elektrische Güte (Qes) | 0,54 |  |
|  | Gesamtgüte (Qts) | 0,48 |  |
|  | Äquivalentvolumen (Vas) | 250 l |  |
|  | Gleichstromwiderst. (Re) | 6 Ohm |  |
|  | Schwingspulenindukt. (Le) | 1,65mH |  |
|  | Schwingspulendurchmesser | 100mm |  |
|  | Schwingspulenträger | Kapton |  |
|  | Schwingspulenwick.-Höhe | 20mm |  |
|  | Luftspalthöhe | 8mm |  |
|  | Lineare Auslenkung (X) | ±6mm |  |
|  | Eff. Membranfläche (Sd) | 1163cm² |  |
|  | Verschiebevolumen (Vd) | 698cmŒ |  |
|  | Kraftfaktor (BxL) | 17,49Tm |  |
|  | Referenz-Wirkungsgrad (No) | 2,25% |  |
|  | Magnetdurchmesser | 238mm |  |
|  | Magnetgewicht | 93,4oz. |  |
|  | Einbauöffnung | ø 420mm |  |
|  | Einbautiefe | 205mm |  |
|  | Abmessungen | ø 470mm |  |
|  | Gewicht | 11,1kg |  |
|  | Geschlossen | 120 l |  |
|  | Baßreflex | > 150 l |  |