|  | Technische Daten SPH-170C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Impedanz (Z) | 8 Ohm |  |
|  | Resonanzfrequenz (fs) | 38Hz |  |
|  | Max. Frequenzbereich | f3-3500Hz |  |
|  | Empf. Trennfreq. (fmax.) | 3500Hz |  |
|  | Maximale Belastbarkeit | 120WMAX |  |
|  | Nennbelastbarkeit (P) | 60WRMS |  |
|  | Mittl. Schalldr. (1W/1m) | 88dB |  |
|  | Nachgiebigkeit (Cms) | 1,06mm/N |  |
|  | Bewegte Masse (Mms) | 16,43g |  |
|  | Mech. Widerstand (Rms) | 0,55kg/s |  |
|  | Mechanische Güte (Qms) | 7,22 |  |
|  | Elektrische Güte (Qes) | 0,27 |  |
|  | Gesamtgüte (Qts) | 0,26 |  |
|  | Äquivalentvolumen (Vas) | 24 l |  |
|  | Gleichstromwiderst. (Re) | 6 Ohm |  |
|  | Schwingspulenindukt. (Le) | 0,8mH |  |
|  | Schwingspulendurchmesser | 37mm |  |
|  | Schwingspulenträger | Kapton |  |
|  | Schwingspulenwick.-Höhe | 16mm |  |
|  | Luftspalthöhe | 8mm |  |
|  | Lineare Auslenkung (X) | ±4mm |  |
|  | Eff. Membranfläche (Sd) | 127cm² |  |
|  | Verschiebevolumen (Vd) | 51cmŒ |  |
|  | Kraftfaktor (BxL) | 9,44Tm |  |
|  | Referenz-Wirkungsgrad (No) | 0,48% |  |
|  | Magnetdurchmesser | 100mm |  |
|  | Magnetgewicht | 21oz. |  |
|  | Einbauöffnung | ø 145mm |  |
|  | Einbautiefe | 90mm |  |
|  | Abmessungen | ø 180mm |  |
|  | Geschlossen | 10 l |  |
|  | Baßreflex | 15 l |  |