| Technische Daten Impedanz (Z) 8 Ohm Resonanzfrequenz (fs) 39Hz Max. Frequenzbereich f3-4500Hz Empf. Trennfreq. (fmax.) 3500Hz Maximale Belastbarkeit 120WMIN Nennbelastbarkeit (P) 70WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m) 90dB Nachgiebigkeit (Cms) 11,01mm/N Bewegte Masse (Mms) 14g Mech. Widerstand (Rms) 1,7kg/s Mechanische Güte (Qms) 2,27 Elektrische Güte (Qes) 0,44 Gesamtgüte (Qts) 0,37 Äquivalentvolumen (Vas) 27 l Gleichstromwiderst. (Re) 6,6 Ohm Schwingspulenindukt. (Le) 0,75mH Schwingspulendurchmesser 25mm Schwingspulenträger Alu Schwingspulenwick.-Höhe 17mm Luftspalthöhe 6mm Lineare Auslenkung (X) ±5,5mm Eff. Membranfläche (Sd) 140cm² Verschiebevolumen (Vd) 77cm² Kraftfaktor (BxL) 7,7Tm Referenz-Wirkungsgrad (No) 0,49% Magnetdurchmesser 90mm Magnetgewicht 16oz. Einbauöffnung 144mm Einbautiefe 75mm Abmessungen 175mm Gewicht 1,25kg Empf. Netto-Geh.-Volumen Geschlossen 15 l Bassreflex 20 l |  |
| --- | --- |