ALTO I

Bauanleitung

Aufbau

Um den Gehäuseaufbau so einfach wie möglich zu halten, haben wir auf die im Foto dargestellten angefasten Kanten der Gehäusefront verzichtet. Soll die umlaufende Frontfase trotzdem ausgeführt werden, gilt folgender Hinweis:

Winkel der Fase: 30°Breite der Fase: 10 mm

Das Gehäusebesteht aus geraden auf Stoß verleimten Brettern, was den Aufbau denkbar einfach macht. Zuerst werden die einzelnen Platten (siehe Zuschnittliste), gemäß der Zeichnung auf Stoß verleimt und während der Abbindezeit des Holzleims mit Schraubzwingen oder Paketklebeband fixiert. Nachdem das Gehäuse dann komplett aufgebaut ist, werden die Ausschnitte für Lautsprecher, Baßreflexrohre und Anschlußterminals mit einer Stichsäge ausgesägt. Der letzte Arbeitsgang ist die Oberflächenbearbeitung, also Lackieren, Furnieren oder Bekleben.

Bedämpfung
Zur Bedämpfung der Box werden zwei Matten Dämpfungsmaterial durch den Baßausschnitt in das Gehäuse gestopft. Jede Matte wird hierzu einmal quer und einmal längs gefaltet und so in die Box gestopft, daß der Bereich hinter den Baßreflexrohren frei bleibt und das restliche Volumen des Gehäuses locker gefüllt ist.

Bestückungsliste für 1 Box

Notwendige Bauteile

| Hochtöner: | DT 94 8 Ohm | 1 Stück |
| --- | --- | --- |
| Tiefmitteltöner: | W 170 S 4 Ohm | 1 Stück |
| Frequenzweiche: | "AltoI /II", komplett mit Anschlußterminal, Kabel und Steckschuhen |  |
| Baßreflexrohr: | BR 6.8 (Länge 6,5 cm) | 2 Stück |
| Dämpfungsmaterial: |  | 1 Beutel |
| Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm | 3 Stück |
|  | 3,5 x 25 mm | 9 Stück |
| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |
| Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |
| Front und Rückwand | 342 x 192 | 2 |  |
| Seitenwände | 380 x 230 | 2 |  |
| Deckel und Boden | 230 x 192 | 2 |  |

Auszug aus Klang&Ton

"Die ALTO I ist ein sehr spritziges Böxchen speziell für Popmusik."

"Hier gelingt ihr eine Lebendigkeit und Spritzigkeit, mit

der man sehr zufrieden sein kann."

Preis-/Leistungsverhältnis: sehr gut