ALTO II

Bauanleitung

Aufbau
Um den Gehäuseaufbau so einfach wie möglich zu halten, haben wir auf die im Foto dargestellten angefasten Kanten der Gehäusefront verzichtet. Soll die umlaufende Frontfase trotzdem ausgeführt werden, gilt folgender Hinweis:

Winkel der Fase: 30°Breite der Fase: 10 mm

Das Gehäuse besteht aus geraden auf Stoß verleimten Brettern, was den Aufbau denkbar einfach macht. Zuerst werden die einzelnen Platten (siehe Zuschnittliste), gemäß der Zeichnung auf Stoß verleimt und während der Abbindezeit des Holzleims mit Schraubzwingen oder Paketklebeband fixiert. Nachdem das Gehäuse dann komplett aufgebaut ist, werden die Ausschnitte für Lautsprecher, Baßreflexrohre und Anschlußterminals mit einer Stichsäge ausgesägt. Der letzte Arbeitsgang ist die Oberflächenbearbeitung, also Lackieren, Furnieren oder Bekleben.

Bedämpfung
Zur Bedämpfung der Box werden vier Matten Dämpfungsmaterial durch den Baßausschnitt in das Gehäuse gestopft. Jede Matte wird hierzu einmal quer und einmal längs gefaltet und so in die Box gestopft, daß der Bereich hinter dem Baßreflexrohr frei bleibt und das restliche Volumen des Gehäuses locker gefüllt ist.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |
| --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |
| Hochtöner: | DT 94 8 Ohm | 1 Stück |  |
| Tiefmitteltöner: | W 170 S 4 Ohm | 1 Stück |  |
| Frequenzweiche: | "Alto I / II", komplett mit Anschlußterminal, Kabel und Steckschuhen |  |  |
| Baßreflexrohr: | BR 15.34 (Länge 14,7 cm) | 1 Stück |  |
| Dämpfungsmaterial: |  | 2 Beutel |  |
| Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm | 3 Stück |  |
|  | 3,5 x 25 mm | 9 Stück |  |
|  |  | ................ |  |
| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |
| Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |
| Front und Rückwand | 762 x 192 | 2 |  |
| Seitenwände | 800 x 230 | 2 |  |
| Decke und Boden | 230 x 192 |  |  |

Auszug aus HiFi Test

"Die elegante Baßreflex-Standsäule Alto II begeistert mit ihrer fantastischen

Baßwiedergabe, die die Leistung manch doppelt so großer Box in den Schatten stellt."

Preis-/Leistungsverhältnis: sehr gut

Auszug aus Klang&Ton

"Die Baßwiedergabe ist nicht nur voluminös und sehr tiefreichend, sondern überdies auch

sehr präzise, detailreich und frei von Verfärbungen. Grund- und unterer Mitteltonbereich

bleiben neutral." "Die Musikwiedergabe gelingt luftig und weiträumig."

Preis-/Leistungsverhältnis: sehr gut