ALTO III C

Bauanleitung

Aufbau

Das Gehäuse ist aus geraden, auf Stoß verleimten Brettern konstruiert und ist somit recht unkompliziert. Die beiden Platten für das geschlossene Volumen des Mitteltongehäuses werden vor dem Einleimen der letzten Seitenwand im Gehäuseinneren eingebaut. Vorher werden in das hintere Brett noch zwei 8 mm-Löcher für die Durchführung der Anschlußleitungen gebohrt. Diese müssen anschließend gut abgedichtet werden. Die Frequenzweiche wird an die Rückwand hinter dem oberen Baßausschnitt montiert.

Bedämpfung

Zur Bedämpfung der Box wird eine halbe Matte in das Mitteltongehäuse gestopft, der Rest in das Baßgehäuse. Jede Matte wird hierzu einmal quer und einmal längs gefaltet und so in die Box gestopft, daß der Bereich hinter dem Baßreflexrohr frei bleibt und das restliche Volumen des Gehäuses locker gefüllt ist.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |
| --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |
| Hochtöner: | DT 94 8 Ohm | 1 Stück |
| Mitteltöner: | W 100 S 4 Ohm | 1 Stück |
| Tieftöner: | W 170 S 8 Ohm | 2 Stück |
| Frequenzweiche: | Fertigweiche "Alto III c" |  |
| Baßreflexrohr: | BR 15.34 (volle Länge) | 1 Stück |
| Anschlußklemme: | ST 77 | 1 Stück |
| Dämpfungsmaterial: |  | 4 Beutel |
| Selbstschn. Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm | 3 Stück |
|  | 3,5 x 25 mm | 19 Stück |
| Kabel: | 2 x 1,5 mm2 | 3,5 m |

| Zuschnittliste für 1 Box |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) |  |
| Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |
| Deckel und Boden | 192 x 262 | 2 |
| Seitenwände | 262 x 1000 | 2 |
| Schallwand | 230 x 1000 | 1 |
| Rückwand | 230 x 1000 | 1 |
| Rückwand MT | 192 x 250 | 1 |
| Querwand MT | 192 x 70 | 1 |