ALTO LINE

Bauanleitung

Aufbau
Die Platten gemäß Zuschnittliste werden einfach auf Stoß verleimt. Anschließend können die Öffnungen für die Lautsprecherchassis, das Baßreflexrohr (Frontseite) und das Terminal (Rückseite) ausgesägt werden.

Bedämpfung
Es werden drei Matten Dämpfungsmaterial locker aufgerollt und durch einen Baßausschnitt gleichmäßig im Gehäuse berhalb des Baßreflexrohres verteilt.

| Bestückungsliste für 1 Box |  |  |
| --- | --- | --- |
| Notwendige Bauteile: |  |  |  |
| Hochtöner: | DT 94 8 Ohm | 1 Stück |  |
| Tieftöner: | W 130 S 8 Ohm | 2 Stück |  |
| Frequenzweiche: | Fertigweiche "Alto Line" |  |  |
| Baßreflexrohr: | BR 15.34(Länge: 14,7 cm) | 1 Stück |  |
| Anschlußklemme: | ST 77 | 1 Stück |  |
| Dämpfungsmaterial: |  | 1,5 Beutel |  |
| Holzschrauben: | 3,5 x 19 mm | 3 Stück |  |
| Senkkopfschrauben: | 3,5 x 25 mm | 14 Stück |  |
| Kabel: | 2 x 1,5 mm2 | 2 m |  |

| Zuschnittliste für eine Box |  |  |
| --- | --- | --- |
| Teile | Maße (mm) | Anzahl |  |
| Material: 19 mm Span- oder MDF-Platte |  |  |  |
| Front und Rückwand | 862 x 152 | 2 |  |
| Seitenwände | 900 x 270 | 2 |  |
| Deckel und Boden | 270 x 152 | 2 |  |