Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

28Hz

Max. Frequenzbereich

f3-4000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

3500Hz

Maximale Belastbarkeit

100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

50WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

90dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,32mm/N

Bewegte Masse (Mms)

24,5kg

Mech. Widerstand (Rms)

2,0kg/s

Mechanische Güte (Qms)

2,14

Elektrische Güte (Qes)

0,27

Gesamtgüte (Qts)

0,24

Äquivalentvolumen (Vas)

81l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,5Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

1,0mH

Schwingspulendurchmesser

35,5mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

15mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±3,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

210cm2

Verschiebevolumen (Vd)

73,5cm3

Kraftfaktor (BxL)

10,3Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,6%

Magnetdurchmesser

120mm

Magnetgewicht

29,5oz.

Einbauöffnung

Ø 183mm

Einbautiefe

99mm

Abmessungen

Ø 210mm

Gewicht

2,42kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

15l

Bassreflex

27l