Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

120Hz

Max. Frequenzbereich

fx-8000Hz

Maximale Belastbarkeit

250WMAX (400-5000Hz)

Nennbelastbarkeit (P)

40WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

94dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,44mm/N

Bewegte Masse (Mms)

4g

Mechanische Güte (Qms)

5,23

Elektrische Güte (Qes)

1,06

Gesamtgüte (Qts)

0,88

Äquivalentvolumen (Vas)

3 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,1Ω

Kraftfaktor (BxL)

4,2Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,25mH

Schwingspulendurchm.

25,5mm