Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

23Hz

Max. Frequenzbereich

f3-1500Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

500Hz

Maximale Belastbarkeit

2x300WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x150WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

96dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,3mm/N

Bewegte Masse (Mms)

160g

Mech. Widerstand (Rms)

3,1kg/s

Mechanische Güte (Qms)

6,36

Elektrische Güte (Qes)

0,29

Gesamtgüte (Qts)

0,26

Äquivalentvolumen (Vas)

284l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x6Ω/3Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

2x1,3mH/1,3mH

Schwingspulendurchmesser

65,5mm

Schwingspulenträger

Kapton

Schwingspulenwick.-Höhe

22mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±7mm

Eff. Membranfläche (Sd)

850cm2

Verschiebevolumen (Vd)

595cm3

Kraftfaktor (BxL)

16,72Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

1,36%

Magnetdurchmesser

182mm

Magnetgewicht

65oz.

Einbauöffnung

Ø 353mm

Einbautiefe

153mm

Abmessungen

Ø 385mm

Gewicht

7,5kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

70l

Bassreflex

100l