Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

22Hz

Max. Frequenzbereich

f3-4000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

3500Hz

Maximale Belastbarkeit

2x100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x60WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

88dB

Nachgiebigkeit (Cms)

1,16mm/N

Bewegte Masse (Mms)

45g

Mech. Widerstand (Rms)

1,1kg/s

Mechanische Güte (Qms)

4,91

Elektrische Güte (Qes)

0,23

Gesamtgüte (Qts)

0,22

Äquivalentvolumen (Vas)

75l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x6,8Ω/3,4Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

2x1,0mH/1,0mH

Schwingspulendurchmesser

50mm

Schwingspulenträger

Kapton

Schwingspulenwick.-Höhe

15,5mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±3,75mm

Eff. Membranfläche (Sd)

214cm2

Verschiebevolumen (Vd)

80,3cm3

Kraftfaktor (BxL)

9Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,5%

Magnetdurchmesser

120mm

Magnetgewicht

29,5oz.

Einbauöffnung

Ø 181mm

Einbautiefe

115mm

Abmessungen

Ø 211mm

Gewicht

2,8kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

-

Bassreflex

20l