Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

20Hz

Max. Frequenzbereich

f3-3500Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

2000Hz

Maximale Belastbarkeit

2x150WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x100WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

91dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,98mm/N

Bewegte Masse (Mms)

70g

Mech. Widerstand (Rms)

1,7kg/s

Mechanische Güte (Qms)

5,12

Elektrische Güte (Qes)

0,26

Gesamtgüte (Qts)

0,25

Äquivalentvolumen (Vas)

220l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x6,8Ω/3,4Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

2x1,0mH/1,0mH

Schwingspulendurchmesser

50mm

Schwingspulenträger

Kapton

Schwingspulenwick.-Höhe

17mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±4,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

343cm2

Verschiebevolumen (Vd)

155,7cm3

Kraftfaktor (BxL)

9,6Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,8%

Magnetdurchmesser

145mm

Magnetgewicht

42,7oz.

Einbauöffnung

Ø 229mm

Einbautiefe

120mm

Abmessungen

Ø 256mm

Gewicht

3,8kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

35l

Bassreflex

60l