Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

18Hz

Max. Frequenzbereich

f3-2500Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

1500Hz

Maximale Belastbarkeit

2x250WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x150WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

92dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,75mm/N

Bewegte Masse (Mms)

100g

Mech. Widerstand (Rms)

1,5kg/s

Mechanische Güte (Qms)

6,50

Elektrische Güte (Qes)

0,20

Gesamtgüte (Qts)

0,19

Äquivalentvolumen (Vas)

225l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x6Ω/3Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

2x1,1mH/1,1mH

Schwingspulendurchmesser

62mm

Schwingspulenträger

Kapton

Schwingspulenwick.-Höhe

18,8mm

Luftspalthöhe

8mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±5,4mm

Eff. Membranfläche (Sd)

495cm2

Verschiebevolumen (Vd)

267,3cm3

Kraftfaktor (BxL)

12,1Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

1,3%

Magnetdurchmesser

180mm

Magnetgewicht

65oz.

Einbauöffnung

Ø 272mm

Einbautiefe

130mm

Abmessungen

Ø 308mm

Gewicht

6,0kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

- (nur mit Vorwiderstand)

Bassreflex

> 50Liter