Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

85Hz

Max. Frequenzbereich

fx-10000Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

300/5000Hz

Maximale Belastbarkeit

120WMAX (400-5000Hz)

Nennbelastbarkeit (P)

50WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,8mm/N

Bewegte Masse (Mms)

4,5g

Mech. Widerstand (Rms)

-

Mechanische Güte (Qms)

1,98

Elektrische Güte (Qes)

0,55

Gesamtgüte (Qts)

0,43

Äquivalentvolumen (Vas)

4 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,3Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

0,3mH

Schwingspulendurchmesser

25mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

7mm

Luftspalthöhe

4mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±1,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

55cm2

Verschiebevolumen (Vd)

8,25cm3

Kraftfaktor (BxL)

4,8Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

-

Magnetdurchmesser

72mm

Magnetgewicht

8oz.

Einbauöffnung

Ø 101mm

Einbautiefe

55mm

Abmessungen

115x115mm

Gewicht

0,6kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

2,5-5 l

Bassreflex

-