Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x4Ω

Resonanzfrequenz (fs)

21,5Hz

Max. Frequenzbereich

f3-800Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

400Hz

Maximale Belastbarkeit

2x400WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x250WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

89dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,28mm/N

Bewegte Masse (Mms)

199,5g

Mech. Widerstand (Rms)

9,6kg/s

Mechanische Güte (Qms)

2,81

Elektrische Güte (Qes)

0,31

Gesamtgüte (Qts)

0,28

Äquivalentvolumen (Vas)

275l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x3,6Ω/1x7,2Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

2x1,1mH/1x4,4mH

Schwingspulendurchmesser

75,5mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

34,2mm

Luftspalthöhe

12mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±11,1mm

Eff. Membranfläche (Sd)

845cm2

Verschiebevolumen (Vd)

938cm3

Kraftfaktor (BxL)

25,0Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

0,86%

Magnetdurchmesser

180mm

Magnetgewicht

130oz.

Einbauöffnung

Ø 356mm

Einbautiefe

180mm

Abmessungen

Ø 402mm

Gewicht

11kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

55l

Bassreflex

110l