Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

2x4Ω

Resonanzfrequenz (fs)

20Hz

Max. Frequenzbereich

f3-1500Hz

Empf. Trennfreq. (fmax.)

400Hz

Maximale Belastbarkeit

2x500WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

2x350WRMS

Mittl. Schalldr. (1W/1m)

93dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,22mm/N

Bewegte Masse (Mms)

305g

Mech. Widerstand (Rms)

12,7kg/s

Mechanische Güte (Qms)

2,97

Elektrische Güte (Qes)

0,27

Gesamtgüte (Qts)

0,25

Äquivalentvolumen (Vas)

480l

Gleichstromwiderst. (Re)

2x3,7Ω/1x7,4Ω

Schwingspulenindukt. (Le)

2x1,1mH/1x4,6mH

Schwingspulendurchmesser

99,3mm

Schwingspulenträger

Alu

Schwingspulenwick.-Höhe

37,8mm

Luftspalthöhe

12mm

Lineare Auslenkung (XMAX)

±12,9mm

Eff. Membranfläche (Sd)

1250cm2

Verschiebevolumen (Vd)

1612,5cm3

Kraftfaktor (BxL)

32,4Tm

Referenz-Wirkungsgrad (No)

1,37%

Magnetdurchmesser

220mm

Magnetgewicht

200oz,

Einbauöffnung

Ø 425mm

Einbautiefe

220mm

Abmessungen

Ø 460mm

Gewicht

17kg

Empf. Netto-Geh.-Volumen

Geschlossen

70l

Bassreflex

135l