Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

68Hz

Max. Frequenzbereich

f3-4500Hz

Maximale Belastbarkeit

100WMAX

Nennbelastbarkeit (P)

50WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

91dB

Magnetgewicht

20oz.

Einbauöffnung

Ø 185mm

Einbautiefe

90mm

Abmessungen

Ø 200mm

Gewicht

1,3kg