Technische Daten Lautsprecherchassis

Impedanz (Z)

8Ω

Resonanzfrequenz (fs)

80Hz

Max. Frequenzbereich

fx-5000Hz

Maximale Belastbarkeit

120WMAX (>120Hz)

Nennbelastbarkeit (P)

40WRMS

Mittl. Schalldruck (1W/1m)

87dB

Nachgiebigkeit (Cms)

0,79mm/N

Bewegte Masse (Mms)

4,9g

Mechanische Güte (Qms)

3,05

Elektrische Güte (Qes)

0,67

Gesamtgüte (Qts)

0,55

Äquivalentvolumen (Vas)

3,2 l

Gleichstromwiderst. (Re)

6,2Ω

Kraftfaktor (BxL)

4,81Tm

Schwingspulenind. (Le)

0,3mH

Schwingspulendurchm.

25mm

Schwingspulenträger

Alu

Lineare Auslenkung (XMAX)

±1,5mm

Eff. Membranfläche (Sd)

55cm2

Magnetgewicht

8,8oz.

Gewicht

0,65kg