| Technische Daten Verstärker |
| --- |
| Ausgangsleistung |  | 2x240WRMS |
| Eingangsempfindlichkeit |  | 1,2V, sym. |
| Ausgangsimpedanz |  | 25V/2,6Ω, 44V/8Ω, 70V/20Ω, 100V/42Ω |
| Frequenzbereich |  | 35-20000Hz, -3dB |
| Signal/Rauschabstand |  | > 100dB, "A"-bewertet |
| Klirrfaktor |  | < 1% |
| Hochpassfilter |  | 400Hz, 6dB/Okt. |
| Zul. Einsatztemperatur |  | 0-40 °C |
| Stromversorgung |  | 230V~/50Hz/1300VA, 24V Gleichstrom /55A |
| Abmessungen |  | 483x88x374mm, 2HE |
| Gewicht |  | 18kg |
| Anschlüsse |  |  |
| Signaleingang |  | 2 x XLR |
| Lautsprecherausgang |  | Schraubanschlüsse |
| Sonstiges |  |  |