| Technische Daten Verstärker |
| --- |
| Ausgangsleistung |  | 120WRMS, 160WMAX |
| Mic-Eingang |  | 1,5mV |
| Aux-Eingang |  | 300mV |
| Phono-Eingang |  | - |
| Lautsprecher-Ausgang |  | 4Ω, 70/100V |
| Frequenzbereich |  | 50-15000Hz, ± 3dB |
| Klangregler Tiefen |  | ± 10dB/100Hz |
| Klangregler Mitten |  | - |
| Klangregler Höhen |  | ± 10dB/10kHz |
| Störabstand |  | > 92dB |
| Klirrfaktor |  | < 2% |
| Stromversorgung |  | 230V˜/50Hz/300VA, 24V Gleichstrom /9A |
| Zul. Einsatztemperatur |  | 0-40 °C |
| Abmessungen |  | 482x88x275mm, 2HE |
| Gewicht |  | 10kg |
| Besonderheit |  |  |
| Eingänge |  |  |
| Mikrofon |  | 4 x XLR |
| Aux, Phono |  | 1 x Cinch L/R (Aux) |