| Technische Daten Verstärker |
| --- |
| Allgemein |  |  |
| Ausgangsleistung |  | 600WRMS |
|  |  | 850WMAX |
| Eingänge |  |  |
| Mic/Line 1-3 |  | 2,5mV/5kΩ, 0,3V/5kΩ |
| Line 4-5 |  | 0,3V/15kΩ |
| Vorverstärker |  | 0,775V/10kΩ |
| Ausgänge |  |  |
| Lautsprecher |  | 100V/70V |
| Vorverstärker |  | 0,775V/100Ω |
| Record |  | 0,775V/3kΩ |
| Frequenzbereich |  | 55-16000Hz |
| Tonregler |  |  |
| Tiefen |  | ±10dB/100Hz |
| Höhen |  | ±10dB/10kHz |
| Störabstand |  |  |
| Mic |  | > 70dB, "A"-bewertet |
| Line |  | > 80dB, "A"-bewertet |
| Klirrfaktor |  | < 1% |
| Zul. Einsatztemperatur |  | 0-40 °C |
| Stromversorgung |  | 230V˜/50Hz/1700VA, |
|  |  | 24V Gleichstrom /50A |
| Abmessungen |  | 430x133x352mm, 3HE |
| Gewicht |  | 20kg |
| Eingänge |  |  |
| Mic/Line |  | 3 x 6,3mm/XLR (Combo) |
| Line |  | 2 x Cinch L/R |
| Kommandomikrofon |  | 2 x 8-Pol-Modular (LAN) |
| PTT-Mikrofon |  | 1 x 7-pol. DIN |
| Telefonanlage |  | Schraubanschlüsse |
| Ext. Verstärker |  | 1 x 6,3-mm-Klinke |
| Ausgänge |  |  |
| Gong-Taster |  | - |
| 1xVorverstärker |  | 1 x 6,3-mm-Klinke |
| Lautsprecher |  | Schraubanschlüsse |
| Record |  | 1 x Cinch L/R |
| Stromversorgung |  |  |
| 230V˜ |  | Kaltgerätebuchse |
| 24V Gleichstrom |  | Schraubanschlüsse |