| Technische Daten Verstärker |
| --- |
| Ausgangsleistung |  | 160WRMS 260WMAX |
| Mic/Line 1-3 |  | 5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ |
| Line 4-5 |  | 100mV/30kΩ |
| Tel. Paging |  | 40mV/5kΩ |
| Lautsprecher |  | 25V/70V/100V, 4Ω/8Ω |
| Monitor-Lautsprecher |  | 8Ω/1W |
| Line (Zone) |  | 1,7V, sym. |
| Line (Mix-Out) |  | 3,95V |
| Frequenzbereich |  | 50-17000Hz |
| Tiefen |  | ±10dB/100Hz |
| Höhen |  | ±10dB/10kHz |
| Mic |  | > 60dB |
| Line |  | > 70dB |
| Klirrfaktor |  | < 0,2% |
| Zul. Einsatztemperatur |  | 0-40 °C |
| Stromversorgung |  | 230V˜/50Hz/450VA |
| Abmessungen |  | 482x133x310mm, 3HE |
| Gewicht |  | 15kg |
| Mic/Line 1-3 |  | 3 x Klinken/XLR-Combo- Buchse, sym. |
| Line 4-5 |  | 2 x Cinch L/R |
| Paging |  | Schraubterminal |
| Priority |  | Schraubterminal |
| Line (Zone) |  | Schraubterminal |
| Line (Mix-Out) |  | Schraubterminal |
| Kopfhörer |  | 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse |
| Lautsprecher (Monitor) |  | Schraubterminal |
| Lautsprecher (Zone) |  | Schraubterminal |
| Stromversorgung |  | Kaltgerätebuchse |