| Technische Daten: |
| --- |
| Nennbelastbarkeit | 30 Watt |
| Musikbelastbarkeit | 50 Watt |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | 140 - 20000 Hz |
| Mittlerer Schalldruckpegel | 88 dB (1W/1m) |
| Resonanzfrequenz fs | 125 Hz |
| Gleichstromwiderstand Rdc | 7,2 Ohm |
| Mechanischer Q-Faktor Qms | 3,24 |
| Elektrischer Q-Faktor Qes | 0,58 |
| Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,49 |
| Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 1,1 l |
| Effektive Membranfläche Sd | 29 cm2 |
| Dynamische bewegte Masse Mms | 1,8 g |
| Antriebsfaktor Bxl | 4 T . M |
| Schwingspuleninduktivität L | 0,3 mH |